Утвержден решением Правления

Ассоциации «Изыскательские

Организации Северо-Запада» (СРО)

Протокол № 102 от 19.02.2019г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ИНЖЕНЕР - ГЕОЛОГ

Санкт-Петербург

2019 г.

- Общие положения

1.1. Настоящий стандарт предназначен для проведения оценки соответствия квалификации инженера-геолога, выполняемой в порядке, установленном внутренними документами СРО в соответствии с  требованиями  законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящим стандартом устанавливаются требования                                  к характеристикам  квалификации (уровень знаний и умений), а также уровню  самостоятельности, необходимых  инженеру-геологу для осуществления трудовой функции по  выполнению инженерно-геологических  изысканий  для проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта:

- объектов использования атомной энергии;

- особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за    исключением объектов использования атомной энергии;

- объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

1.3. Настоящий стандарт является основой для разработки руководством изыскательских организаций должностных инструкций инженеров-геологов с учетом конкретной специфики организации и по мере приобретения опыта и компетенций (способность применения своих знаний, умений, навыков, опыта, личностно-деловых качеств  для получения требуемого результата).

Если в изыскательской организации трудовая функция работника, круг должностных обязанностей, пределы ответственности, квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности, устанавливаются в ином документе (трудовой договор, функциональный контракт и др.), то  требования настоящего стандарта должны быть учтены при разработке данного  документа.

1.4. С учётом структуры изыскательских организаций и разделения функций между структурными подразделениями и отделами объёмы требований к инженерному персоналу могут дифференцироваться в рамках настоящего стандарта.

2.Трудовые функции инженера-геолога

Трудовые функции инженера-геолога: получение и представление комплексной инженерно-геологической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства, регулирование, планирование, организация и техническое руководство производством инженерно-геологических изысканий, руководство научно-методической деятельностью по инженерно-геологическим изысканиям и обеспечению публичных связей с профессиональным сообществом для получения и представления комплексной инженерно-геологической информации при подготовке проектной документации для строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта различных объектов капитального строительства.

3. Характеристики квалификации инженера-геолога

3.1. Инженер-геолог должен знать:

3.1.1. Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области инженерно-геологических изысканий.

3.1.2. Требования  технических регламентов, документов по стандартизации (СП, ГОСТ, СНИП), стандартов СРО, технических условий и других нормативно-технических документов по проведению  инженерно-геологических изысканий.

3.1.3. Технологию производства инженерно-геологических изысканий и обеспечение смежных видов изысканий (инженерно-геодезических,                      - геотехнических, - гидрометеорологических, - экологических) и исследований (гидрогеологических, геофизических, геокриологических, сейсмологических).

3.1.4. Требования, предъявляемые к качеству инженерно-геологических изысканий. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик при инженерно-геологических изысканиях

3.1.5. Особенности проведения инженерно-геологических изысканий для объектов использования атомной энергии, а также других опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

3.1.6. Правила по охране труда. Правила противопожарной защиты.  Требования по функционированию системы управления охраной труда, обеспечивающей безопасное проведение инженерно-геологических изысканий, включая правила и методы выполнения работ, в том числе на высоте, под землей и на глубине. Состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений и допусков для производства инженерно-геологических изысканий.

3.1.7. Методику и методы инженерно-геологических изысканий. Технику и технологию проведения инженерно-геологических изысканий.  Виды, устройство и принципы работы современных приборов, аппаратуры и других технических средств, используемых при производстве инженерно-геологических изысканий. Метрологическое обеспечение измерений.

3.1.8. Передовой отечественный и зарубежный опыт, уровень технологий и тенденции развития инженерно-геологических изысканий.

3.1.9. Современное программное обеспечение, средства компьютерной техники и средства автоматизации работ, используемые в инженерно-геологических изысканиях.

3.1.10. Правила ведения полевой и камеральной документации, отражающей результаты измерений, испытаний, исследований.

3.1.11. Состав, содержание и оформление результатов инженерно-геологических изысканий. Порядок приемки, учета, хранения и представления изыскательской информации и материалов.

3.1.12. Достижения отечественной и зарубежной науки и техники в изучении природных и техногенных условий для строительства.

3.1.13. Основы трудового законодательства.

3.2. Инженер-геолог должен уметь:

3.2.1. Участвовать в сборе и анализе материалов изысканий прошлых лет для предварительной оценки сложности природных территорий.

3.2.2. Составлять программу выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям,  согласно установленным требованиям.

3.2.3. Определять методы, средства и ресурсы для выполнения работ по инженерно-геологическим изысканиям, осуществлять корректировку и детализацию таких методов, средств и ресурсов.

3.2.4. Выполнять полевые и камеральные инженерно-геологические работы. Вести полевую и камеральную обработку материалов инженерно-геологических изысканий.

3.2.5. Выполнять инженерно-геологическую съемку в масштабах 1:500-1:25000.

3.2.6. Руководить проходкой горных выработок с их опробованием.

3.2.7. Изучать опасные геологические и инженерно-геологические процессы с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

3.2.8. Оценивать риски и осуществлять прогноз возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий.

3.2.9. Проводить гидрогеологические исследования.

3.2.10. Проводить инженерно-геофизические исследования.

3.2.11. Проводить инженерно-геокриологические исследования.

3.2.12. Проводить сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование.

3.2.13. Обеспечивать соответствие результатов инженерно-геологических изысканий требованиям нормативных документов и технических регламентов.

3.2.14.  Принимать меры по соблюдению правил по охране труда, созданию безопасных и благоприятных условий труда, в том числе на высоте, глубине и на воде.

4. Требования  по подтверждению квалификации инженера-геолога

4.1.Требования к образованию и обучению:

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля в соответствии с Приказом Минстроя РФ                   от 13.10.2017г. №1427/пр: геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых (коды 0102, 080100), геологическая съемка, поиски и разведка (код 08.01), геология (коды 011100, 020300, 020301, 020700, 05.03.01, 05.04.01, 511000), геология и разведка месторождений полезных ископаемых (коды 0101,080200),  геоморфология (код 2030), инженерная геология (код 0107), поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания (коды 080300, 130302), прикладная геология(коды 130101,130300, 21.05.02, 650100);

- дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации в  области инженерных изысканий не реже одного раза в 5 лет.

4.2. Требования к практическому опыту работы:

- наличие стажа работы в области инженерных изысканий не менее                        5 лет.

4.3. Особые условия:

- прохождение обязательного обучения в области охраны труда                    в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5. Уровень самостоятельности инженера-геолога

Уровень самостоятельности инженера-геолога обеспечивается путем делегирования руководством организации ему соответствующих полномочий  на основании результатов аттестации, которые обычно закрепляются                   в должностных инструкциях и/или в локальных актах по изыскательской организации.

6. Заключительные положения

6.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Стандарт, а также решение о признании его утратившим силу, принимаются Правлением СРО.

6.2. Настоящий Стандарт вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с ГрК РФ.